## Slide 1: Vezeték Nélküli Szenzorhálózatok Tervezési Kompromisszumai

## Slide 2: A Probléma
Egy 100 csomópontból álló, elosztott vezeték nélküli szenzorhálózat, amely kritikus anomáliákat (pl. géphibákat) figyel.
Kihívások (Erőforrás-korlátok):
  Energia: A csomópontok akkumulátorról működnek, az elemcserék költségesek. A rádiózás (TX/RX) a legnagyobb fogyasztó.
  Sávszélesség: A rádiócsatorna szűkös, az ütközések adatvesztést okoznak.
  Biztonság: A nyílt csatorna miatt a hálózat sebezhető a visszajátszásos (Replay) támadásokkal szemben.
A Mérnöki Cél: Olyan hálózati beállítások (trade-offok) megtalálása, amelyek garantálják a riasztások célba érését (PDR), de nem merítik le feleslegesen az akkumulátorokat.

## Slide 3: A Modell
A keretrendszer: Saját fejlesztésű, diszkrét eseményű szimulátor (DES) Pythonban.
Implementált Rétegek (A protokollverem):
  Fizikai / MAC: Log-normal shadowing csatorna, Állapotgépes energiamodell, ALOHA és CSMA/CA közeg-hozzáférés.
  Routing / ARQ: Sink-fa alapú útválasztás, automatikus újraküldésekkel (ARQ).
  Intelligencia (Edge AI): Node-oldali Z-Score anomáliadetektálás és delta-kódolás.
  Biztonság: Szekvenciaszám-alapú Replay védelem.

## Slide 4: Kísérletek
A Módszertan: Design Space Exploration (DSE) paraméter-söpréssel.
Vizsgált Paraméterek:
  Adatkapcsolat: ALOHA vs. CSMA/CA.
  Megbízhatóság (ARQ Limit): 0, 1, 3, vagy 5 újraküldés.
  Adási teljesítmény (TX Power): Alacsony, Közepes, Magas.
Mérőszámok (Célfüggvények):
  Csomagcélbaérési arány (PDR) maximalizálása.
  Hálózati Energiafogyasztás (Joule) minimalizálása.

## Slide 5: Eredmények
Intelligens Tömörítés Eredménye: Az Edge AI és az aggregáció önmagában >95%-os sávszélesség-megtakarítást ért el (csak a valódi anomáliák kerültek a csatornára). A Replay-védelem sikeresen blokkolta az azonosított behatolási kísérleteket.
A Pareto-Front (A Trade-off görbe):
  Szélsőség 1 ("Brute Force"): Magas TX power, sok újraküldés $\rightarrow$ Közel 100% PDR, de brutális energiafogyasztás.
  Szélsőség 2 ("Túl optimista"): Alacsony TX power, nulla újraküldés $\rightarrow$ Minimális energia, de kritikus adatvesztés (alacsony PDR).

## Slide 6: Melyik beállítást választjuk?
A Kiválasztott "Arany Középút": Közepes adási teljesítmény, CSMA/CA protokoll, 3-as limitű ARQ (újraküldés).
Az Indoklás: * A matematikai dominancia-vizsgálat megmutatta, hogy ezen a ponton a PDR biztonságos, 90% feletti tartományban marad.
Az energiafogyasztás a "Brute Force" beállítás töredéke, ami lehetővé teszi a hálózat többéves, elemcsere nélküli üzemelését. A CSMA/CA sikeresen megakadályozta az ütközések nagy részét, a 3-as ARQ pedig kompenzálta a csatornazajt.

## Slide 7: Tanulságok
Rendszerszintű gondolkodás: A WSN hálózatokban nincsenek "tökéletes" beállítások, csak kompromisszumok (trade-offok). Egy paraméter (pl. TX power) növelése lavinaszerű hatással van az energiára.
Az Edge AI ereje: Az adatok helyi (node-oldali) feldolgozása nagyságrendekkel több energiát takarít meg, mint bármilyen MAC-szintű trükközés. "A legolcsóbb bit az, amit el sem küldünk."
A Szimuláció Értéke: A diszkrét eseményű szimuláció (DES) és az automatizált Pareto-szűrés nélkül lehetetlen lett volna kitalálni az optimális paramétereket egy 100 csomópontos hálózatban.